«обеспечении  низкой виброактивности малого вращающегося оборудования на примере турбовоздуходувки, состоящей  из турбины ОР-12ПВ, редуктора  Б-10 и вентилятора ВДН-36Х2»

Изменение эксцентриситета, а равно и дисбаланса на роторах ВДН связаны с явлениями фиксации и освобождения упругого прогиба  при теплосменах и увеличении  деформации колеса  от растягивающих  центробежных сил  [1;2;3].

Значительные теплосмены  возникают при циклах «пуск-останов», неплотной отключающей арматуре газовоздушного тракт, перетоках в уплотнениях регенеративных воздухоподогревателей, течи в калориферах.

Схема газовоздушного тракта

Необходимое условие для возникновения явлений фиксации и освобождения упругого прогиба  - большие перепады температур между колесом и валом, что возможно при резком увеличении коэффициента теплоотдачи от дымовых газов к ротору воздуходувки из-за конденсации влаги на колесе, если ТВД остановлен, а также  при последующем его быстром охлаждении после включения [4;5;6;7;8].

Наиболее вероятная модель  фиксации и освобождения упругого прогиба изложена ниже.

Если одна ТВД остановлена, а парогенератор работает с наддувом, то из-за неплотности шиберов и перетоков в уплотнениях РВП дымовые газы и горячий воздух попадают на колесо, ступицу и вал ротора, при этом, содержащиеся в дымовых газах водяные пары конденсируются на поверхности соответствующих деталей.   В дальнейшем теплом, выделяющемся при конденсации, нагревается сильнее всех крыльчатка, в меньшей степени ступица и слабее всех – вал (разница в прогреве обуславливается направлением потока и разницей в площади контакта с газом и паром на перечисленных деталях).

Вследствие изложенного, происходит ослабление натяга ступицей посадочного места с одновременным тепловым прогибом вала из-за радиальной разницы температур по окружности сечений. Появление значительной разницы температур по окружности сечений вала связано с тем, что пары, содержащиеся в дымовых газах конденсируются преимущественно внизу (со стороны подвода газа при обратном токе среды).

Прогиб вала может в некоторой степени обуславливаться и фактом «провисания ступицы» при ослаблении натяга т.к. в этом случае возникает окружной перепад температур, обусловленный тем, что названные детали контактируют по верхней образующей внутренней расточки ступицы [3]. Если предположить, что мы имеем окружную разницу температур по валу величиной 1000С, что близко к предельному значению изгибающих напряжений из условия отсутствия остаточных деформаций [9] на длине посадочного места ступицы, то величина соответствующего прогиба вала оценивается в 0,06мм [10].

Следовательно, реально наблюдаемый прогиб может иметь место при диаметральной разнице температур 20÷300С на длине 4-5м [10], что возможно при конденсации влаги в нижней части вала практически по всей длине.	Фазовая привязка реальных побочных изменений дисбаланса при останове ТВД на работающем под наддувом котле для установки балансировочных грузов соответствует изложенному.

С целью повышения вибрационной надежности выполняется:

1.Частичная установка призонных болтов ( 8 из 16) в соединении ступица - крыльчатка на рабочем колесе.

2. Замена свободных болтов на новые с материала 35ХМФ.

Выполненное позволило увеличить напряжение при затяжке, а так же силу трения между ступицей и колесом, при этом обеспечивается отсутствие некомпенсированной поперечной силы, связанной с передачей крутящего момента.

3.Организованы провороты  валопровода остановленного агрегата при работающем котле на 1800 через каждые 30- 40 мин.

4. Принято решение не останавливать ВДН в первые сутки после останова блока, а также при течи калорифера - до отключения и дренирования соответствующей трубно системы.

5. Балансировка ВДН проводится  при остановленном блоке не раньше, чем на вторые сутки после останова котла. Стабильность дисбаланса проверяется не менее чем через 4 часа работы на  оборотах- 330-360 об\мин.

6. Вибрационная проверка агрегата на номинальных рабочих оборотах, после длительного простоя, выполняется не ранее чем через 24 часа на оборотах- 330-360 об\мин.

6.Аварийная  балансировка ВДН  (котел в работе) при значительном изменении дисбаланса из-за теплового прогиба ротора выполняется без совершения героических подвигов. Предыдущие балансировки (с приваркой и последующей обрезкой грузов через 16-18 часов) часто выполнялись при работающем котле в условиях ограниченного  доступа к  рабочему колесу из-за высокой температуры выдуваемых газов через вентилятор при их перетоках  по общему газоходу на выдаче и не плотных шиберах. Сварщик одевал специальный термозащитный костюм, все участники балансировки пользовались противогазами.

Предложение по оптимизации работ по повышения вибрационной надежности:

В настоящее время используется способ тепловой правки ротора – ротор выставляется прогибом вверх (место условной приварки балансировочного груза внизу), фиксируется время положения ротора при подаче газов обратного хода. После нескольких пробных остановов, для каждого ВДН, определены  зависимости времени  простоя (с точностью до минуты) от величины исходного дисбаланса.

# Text boxes

Парогенератор

ВДН-А                                           ВДН-Б

Калориферы

РВП- А                      РВП-Б            РВП-В                     РВП-Г