МЕТОДИКА РАСЧЁТА ПОВЕДЕНИЯ ВРЕДНОГО ВЫБРОСА В АТМОСФЕРЕ

С.П. Четвериков, Т.Н.Симонова, Г.Г. Пятышкин

Донецкий национальный технический университет

К основным источникам загрязнения атмосферы относят промышленные комплексы чёрной, цветной металлургии, химической промышленности и т.д. Эти предприятия выбрасывают не только большое количество вредных газов, но они ещё и источники больших выбросов энергии в виде тепла и пара.

Известные инженерные методики расчёта оценивают локальную экологическую обстановку вокруг загрязняющих установок – труб, печей и т.д. и не рассматривают поведение выброса над источником, его поведение во времени и влияние на более обширное пространство атмосферы.

В предложенной работе рассматривается возможность оценки влияния вредного или теплового выброса на состояние атмосферы. Данная задача будет рассматриваться на примере испарения воды с поверхности водоёма (рисунок 1) и формулируется в следующей постановке: в прямоугольной области высотой Н км и длиной L км, участки нижней границы размерами L1 и L3 являются твёрдой поверхностью, а участок водной поверхности длиной L2 расположен симметрично относительно всей области. Верхняя и вертикальные границы области являются проницаемыми для потока субстанций, на нижней водной поверхности выполняются граничные условия первого рода.

Рисунок 1 Схема исследуемой области.

Начальные параметры веществ, заполняющих исследуемую область, в основном соответствуют “Международной стандартной атмосфере Земли“. В её состав входят кислород и азот, а водяные пары и движение смеси газов отсутствуют. С момента времени τ>0 происходит испарение воды с поверхности водоёма, с известным удельным расходом. В поле силы тяжести водяной пар, поднимаясь в вверхние слои, изменяет все остальные параметры атмосферы: температуру, концентрации компонент, давление. Требуется проследить в последующие моменты времени за изменением этих параметров.

Система уравнений, описывающая исследуемый процесс в атмосфере состоит из уравнений переноса различных субстанций. Для двумерной области их удобно представить в следующем обобщённом виде:

(1)

где Ф - искомая субстанция;

ГФ – коэффициент кондукции соответствующий Ф;

- конвективная составляющая переноса Ф;

SФ – источник (сток) искомой субстанции;

x1, x2 - координаты исследуемой области; x1=>X, x2=>Y

В систему уравнений необходимо включить:

-уравнения диффузии для компонентов 1-О2, 2-N2, 3-H2O:

для кислорода ,

(2)

для азота ,

(3)

где D – коэффициент диффузии компонента в смесь, принимаем D=const;

mC1, mC2 – источники (стоки), для данной задачи равные 0 т.к. отсутствуют хим. взаимодействия.

для водяного пара:

(4)

-уравнение движения для VX и VY, .

(5)

(6)

где τij – тензор напряжения с касательными напряжениями по площадкам перпендикулярным осям X и Y.

-уравнение неразрывности:

(7)

-уравнение состояния:

(8)

-уравнение сохранения энергии в подвижной среде

(9)

Записанную систему уравнений дополняют граничными условиями для каждой субстанции. Решение поставленной задачи реализуется численным конечно-разностным методом.